ТЗ №

мачты

| Заказчик | РСК |
| --- | --- |
| Запрос № |  |

| Ветровой район эксплуатации | 2 |
| --- | --- |
| Среднемесячная температура района эксплуатации |  |

ПРИМЕЧАНИЕ:

Основные характеристики мачты освещения:

| Количество и тип мачт, шт.:6 | - без площадки обслуживания (СК) - да | - с площадкой обслуживания (СР) |
| --- | --- | --- |
| Высота ствола мачты, м: | 20 |
| Штыревой молниеприемник, м (по умолчанию - 1,5 метра над верхней точкой устанавливаемого оборудования) | 1,5м достаточно |
| Покрытие металлоконструкций: | Лакокрасочное |  | - лк |
|  | Ц.Гор. | да | - ц |
|  | Дневная маркировка |  | - ц + лк. (кр.+ белая) |
|  | Комбинированная |  | - ц + лк. |

Электрооборудование:

| Наличие | ДА |  |
| --- | --- | --- |
| Кол-во режимов освещения | 1 режим |
| Трап обслуживания: | - с ограждением |  |
|  | - без ограждения (со страховочным тросом) | да |

Корона (оголовок, площадка обслуживания) мачты:

| Тип | Наклонная рама | Круговая площадка-да | Прямоугольная (квадратная) площадка | Стационарная корона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расположение приборов освещения: |  | симметричное |  | не симметричное-да |
| Количество приборов освещения, шт. | 18 |

Характеристики приборов освещения:

| Производитель, название, обозначение | Кронштейн крепления от производителя светильников |
| --- | --- |
| Габариты (В х Ш х Г) или Ф, м | 725*210*115 |
| Вес, кг | 8,5 (с кронштейном) |

Характеристики приборов освещения:

| Производитель, название, обозначение |  |
| --- | --- |
| Габариты (В х Ш х Г) или Ф, м |  |
| Вес, кг |  |

Характеристики блоков ПРА:

| Производитель, название, обозначение |  |
| --- | --- |
| Габариты (В х Ш х Г), м |  |
| Вес (1шт.), кг |  |
| Параметры присоединительные, мм |  |
| Расположение блоков ПРА- в светильниках | основание мачты | оголовок мачты |
| Дополнительные металлоконструкции: |
| Кол-во и тип ЗОМ | шт. | двойной | шт. | одинарный |
| Дополнительно: |  |
| Закладной элемент фундамента | ДА |  |
| Монтажный комплект (необходим для сборки мачты): | ДА |  |